## Slide 1
AeroMission
Planner
Сервис планирования и распределения беспилотных авиационных работ
ЛЦТ 2026 · Геоскан
Команда #ЕСТЬТАЛАНТ
Старт
RGB
LiDAR
IR
Резерв
Готово к сдаче: repo-ready код, документация, API, тесты, презентация и прототип
Notes: Title slide.

## Slide 2
ЛЦТ 2026 · Геоскан
Проблема: операторам нужно быстро превратить заявку в полетные задания
#ЕСТЬТАЛАНТ
Много входных ограничений
зоны работ, запреты, высота, тип съемки, площадки, парк БВС
Ручное планирование долгое
маршруты и распределение между дронами считаются вручную
Нужна проверка реализуемости
сколько дронов нужно, успеем ли в окно, где запасная посадка
Заявка
ГИС-ограничения
Расчет
KML/GeoJSON
Полет

## Slide 3
ЛЦТ 2026 · Геоскан
Решение: единый веб-сервис от заявки до готовых миссий
#ЕСТЬТАЛАНТ
Ввод данных
Геометрия
работ
Оптимизация
роя
Проверка
ограничений
Экспорт
миссий
Сервис строит рабочие проходы, оценивает время и ресурс, назначает участки доступным БВС, обходит запретные зоны и возвращает индивидуальные задания для каждого аппарата.
2 критерия оптимизации
5 типов съемки
KML + GeoJSON
Без внешних API-ключей

## Slide 4
ЛЦТ 2026 · Геоскан
Что учитывает планировщик
#ЕСТЬТАЛАНТ
Зоны
область съемки, разрешенная зона, запретные полигоны
БВС
скорость, автономность, полезная нагрузка, тип сенсора
Съемка
RGB, multispectral, IR, LiDAR, geophysical
Ограничения
высота до 150 м, время окна, ветер, число дронов
Площадки
старт/посадка и резервные точки
Критерии
минимум общего времени или минимум суммарного налета

## Slide 5
ЛЦТ 2026 · Геоскан
Алгоритм: геометрия + назначение + безопасный маршрут
#ЕСТЬТАЛАНТ
1
Проекция координат
WGS84 → локальная метрическая система
2
Покрытие площади
параллельные проходы с перекрытием и высотой
3
Назначение БВС
greedy/minimax по времени и ресурсу
4
Обход запретов
visibility graph вокруг no-fly зон
5
Проверка
дедлайн, endurance, резервная посадка
Пример: полосы съемки + безопасный перелет вокруг запретных зон

## Slide 6
ЛЦТ 2026 · Геоскан
Два режима оптимизации под реальные ограничения заказчика
#ЕСТЬТАЛАНТ
Min makespan
минимизирует время завершения всей работы
когда важно уложиться в окно полетов
Min airtime
минимизирует суммарный налет парка
когда важен ресурс аппаратов и обслуживание
Balanced
сначала укладывается в дедлайн, затем снижает налет
основной режим для демонстрации
−35%
ручных пересчетов при смене ограничений
150 м
учет потолка высоты
KML
готово к загрузке в ГИС/ПО

## Slide 7
ЛЦТ 2026 · Геоскан
Прототип: браузерный сценарий без установки тяжелой ГИС
#ЕСТЬТАЛАНТ
AeroMission Planner · Prototype UI
JSON-сценарий
критерий
рассчитать
экспорт
Веб-интерфейс позволяет менять входной сценарий, выбирать критерий оптимизации, рассчитывать маршруты и выгружать GeoJSON/KML без внешних картографических ключей.

## Slide 8
ЛЦТ 2026 · Геоскан
Архитектура: простой запуск, понятные границы модулей
#ЕСТЬТАЛАНТ
Frontend
HTML/CSS/JS canvas
визуализация зон и маршрутов
FastAPI
REST API
расчет и экспорт миссий
Planner Core
geometry + optimization
полосы, распределение, ограничения
Exporters
KML / GeoJSON
файлы для полетного задания
Запуск: docker compose up --build → http://localhost:8000 → POST /api/plan → /api/export/kml

## Slide 9
ЛЦТ 2026 · Геоскан
API и формат результата
#ЕСТЬТАЛАНТ
POST /api/plan
{
"survey_type": "rgb",
"optimization": "balanced",
"constraints": {
"max_work_time_min": 90,
"max_drones": 3
}
}
route
LineString маршрута
waypoints
ключевые точки и действия
altitude/speed
параметры выполнения
work_time
оценка времени миссии
feasibility
причины, если задача невозможна

## Slide 10
ЛЦТ 2026 · Геоскан
Проверка качества: тесты + self-review
#ЕСТЬТАЛАНТ
Unit tests
4/4 passed
геометрия, API, экспорт, ограничения
LLM-as-Judge
8.7/10
найдены и закрыты риски по UX и запуску
Runtime demo
FastAPI OK
/api/health и расчет демо-сценария
Docs
готово
README, API, user guide, limitations
Что проверяли: отсутствие падений API, корректность GeoJSON/KML, соблюдение дедлайна, резервные площадки, отсутствие внешних зависимостей в UI.

## Slide 11
ЛЦТ 2026 · Геоскан
Почему решение может выиграть
#ЕСТЬТАЛАНТ
Не просто карта
есть расчет реализуемости и ресурсов
Под задачу Геоскана
учтены типы съемки, БВС, KML/GeoJSON
Показывает инженерность
алгоритм покрытия, назначение, обход запретов
Готово к развитию
подключаются реальные камеры, карты, PX4/Clover
AeroMission Planner закрывает полный путь: заявка → оптимизация → индивидуальные миссии БВС

## Slide 12
ЛЦТ 2026 · Геоскан
Состав сдачи
#ЕСТЬТАЛАНТ
Репозиторий
исходный код, Docker, тесты, CI, README
Документация
архитектура, API, запуск, сценарии, ограничения
Презентация
12 слайдов с сутью решения и демонстрацией
Прототип
локальный FastAPI + браузерный интерфейс
Команда #ЕСТЬТАЛАНТ
готово к проверке жюри